ZAPYTANIE O KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY
 Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, Szymczak Grzegorz, al. Długosza 8a, 20-054 Lublin

Drzwi – ścianka Ś1, ścianka izolowana MB-86 SI, 3462 x 2803, W ściance drzwi dwuskrzydłowe otwierane do zewnątrz. Światło przejścia po pełnym otwarciu = 906/1320 x 2200. Skrzydło z poprzeczkami. Drzwi wyposażone w pochwyt rurowy L = 800 mm ze stali nierdzewnej od zewnątrz i od wewnątrz, zamek rolkowy z wkładką, samozamykacz z ramieniem standard oraz kontraktron. Całość wypełniona zestawem termoizolacyjnym 6 TF ESG/16 Ar+CR float/16 Ar + CR/44.4 TF. Skrzydło dodatkowo wyposażone w kontrakton. Podłączenie kontraktonu do instalacji kontrolnej, sama instalacja kontrolna oraz okablowanie poza zakresem oferenta. Uw = 0,9 W/m2K.

Drzwi – ścianka Ś2, ścianka izolowana MB-86 SI, 2371 x 2078, W ściance drzwi jednoskrzydłowe otwierane do zewnątrz, prawe.. Światło przejścia po pełnym otwarciu = 902 x 2276.. Skrzydło bez poprzeczek. Drzwi wyposażone w klamkę, zamek zapadkowy z wkładką, samozamykacz z ramieniem standard oraz kontraktron. Całość wypełniona zestawem termoizolacyjnym 6 TF ESG/16 Ar+CR float/16 Ar + CR/44.4 TF. Skrzydło dodatkowo wyposażone w kontrakton. Podłączenie kontraktonu do instalacji kontrolnej, sama instalacja kontrolna oraz okablowanie poza zakresem oferenta. Uw = 1,1 W/m2K.